|  | «УТВЕРЖДЕНО» |
| --- | --- |
|  | Общим собранием СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» |
|  | от «17» июля 2012 г. |

ТРЕБОВАНИЯ

К договору о подготовке ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СТО-ТПД-2012

# Введение

Настоящий Стандарт определяет общие требования к договору о подготовке проектной документации. Стандарт (СТО-ТД-2012) является обязательным для всех членов НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (далее - Организации).

# Определения и сокращения

Проект, ПД – проектная документация - результата выполнения проектных работ; совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требований законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства;

Идентификационные признаки здания, сооружения - признаки здания, сооружения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

назначение;

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность;

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

принадлежность к опасным производственным объектам;

пожарная и взрывопожарная опасность;

наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

уровень ответственности (повышенный, нормальный, пониженный);

Задание – задание на подготовку проектной документации, неотъемлемая часть договора на подготовку проектной документации;

Технический заказчик - юридические или физические лица всех форм собственности, вступающие в договорные отношения с Организациями с целью приобретения проектной продукции; физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о подготовке проектной документации, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, осуществляющим подготовку проектной документации, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, осуществляют иные функции, предусмотренные ГрК РФ. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

Договор – договор о подготовке проектной документации.

# Нормативные ссылки

- Стандарт Партнерства «Руководство по контролю за выполнением проектных работ» (СТО-РК-2012);

- Стандарт Партнерства «Общие требования к проектной документации» (СТО-ОТПД-2012);

- Стандарт Партнерства «Порядок и правила выполнения проектных работ» (СТО-ПВП-2012).

4 Договор о подготовке проектной документации

4.1 Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или техническим заказчиком физическое или юридическое лицо, имеющие свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Партнерством.

Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или техническим заказчиком с генеральным проектировщиком, может быть также предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае генеральный проектировщик осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения генпроектировщиком технических условий.

4.2 В случае, если подготовка проектной документации осуществляется Организацией на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка, в том числе технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения) или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) специальные технические условия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на разработку СТУ и их экспертизу, утверждение).

## 4.3 При подготовке проекта Договора анализируются и фиксируются документально требования и условия, подлежащие включению в Договор:

## требования технического заказчика к ПД, в том числе дополнительные требования к составу разделов проектной документации, не предусмотренные внешними нормативными документами или не являющиеся обязательными;

## вид объекта капитального строительства (производственный, непроизводственный, линейный)

## идентификационные признаки объекта капитального строительства;

## необходимость разработки и утверждения специальных технических условий;

## основной перечень исходных данных и условий для подготовки проектной документации;

## необходимость разработки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

## необходимость подготовки проектных решений на вариантной основе;

## необходимость разработки рабочей документации, состоящей из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий;

- необходимость проведения авторского надзора;

## иные требования, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

4.4 Правовое регулирование договора подряда на выполнение проектных работ осуществляется на основе правил Гражданского кодекса Российской Федерации.

По Договору подрядчик (Организация) обязуется по заданию технического заказчика разработать проектную документацию, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По Договору технический заказчик обязан передать Организации задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для подготовки проектной документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению технического заказчика подготовлено Организацией. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

4.5 Обязанности сторон по Договору

По Договору Организация обязана:

- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

- согласовывать готовую проектную документацию с техническим заказчиком, а при необходимости вместе с техническим заказчиком - с компетентными органами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- передать техническому заказчику готовую проектную документацию и результаты изыскательских работ.

Организация не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия технического заказчика.

Организация по Договору гарантирует техническому заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению проектных работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Организацией проектной документации.

По Договору технический заказчик обязан, если иное не предусмотрено Договором:

- уплатить Организации установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

- использовать техническую документацию, полученную от Организации, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать проектную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Организации;

- оказывать содействие Организации в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;

- участвовать вместе с организацией в согласовании проектной документации с соответствующими органами;

- возместить Организации дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Организации;

- привлечь Организацию к участию в деле по иску, предъявленному к техническому заказчику третьим лицом в связи с недостатками проектной документации или выполненных изыскательских работ.

4.6 Организация по Договору несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации Организация по требованию технического заказчика обязана безвозмездно переделать проектную документацию, а также возместить техническому заказчику причиненные убытки, если законом или Договором не установлено иное.

### 4.7 Статус генерального проектировщика, в том числе его функции, определяются договором между застройщиком (техническим заказчиком) и Организацией, имеющий допуск к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или техническим заказчиком с генеральным проектировщиком, может быть также предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае генеральный проектировщик осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения генпроектировщиком технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации застройщик вправе привлекать генерального проектировщика к строительному контролю.

Застройщик (технический заказчик) в договоре с генеральным проектировщиком вправе установить обязанность генпроектировщика проводить авторский надзор - вид услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

4.8 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции технического заказчика и  устанавливается Договором.

Авторский надзор является обязательным в случае, когда необходимость осуществления авторского надзора устанавливается законодательством.

Обязательность проведения авторского надзора отнесена законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов. При этом выполнение авторского надзора за такими объектами осуществляется организациями, разработавшими проектную документацию.

Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного документа) и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости - и начального периода его эксплуатации.

При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется Организацией и передается техническому заказчику.

При отказе Технического заказчика от осуществления авторского надзора (в случаях, не противоречащих законодательству)  Организация вправе внести в Договор на подготовку проектной документации особые условия о сопровождении строительства проектируемого объекта.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Коллегии Партнерства

А. М. Вязьмин

Примечание: Описание ситуаций, которые могут встретиться при разработке проектной (изыскательской) документации, см. в МДС 80-16.2000 "Типовые формы контрактов (договоров) между заказчиком и проектировщиком (изыскателем) с рекомендациями по их применению".